Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie systemu wagowego do  liofilizatora

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie systemu wagowego do liofilizatora | Projekt, wykonanie, montaż, przeszkolenie, systemu umożliwiającego pomiar masy materiału w liofilizatorze System ważenia dostosowany do zmiennych parametrów pracy liofilizatora ciśnienia od 0,04 m bar do 1 bara i temperatury w zakresie od -40 do 70oC System dostosowany do liofilizatora Christ typ Gamma 1-16 Zakres wagi: 0,2-150 g Cykliczne pomiary masy w ciągłej pracy liofilizatora przez co najmniej 120 godzin Możliwość wprowadzenia różnych interwałów czasowych w rejestracji danych: co najmniej co 5 minut Kalibracja wagi w trakcie pomiarów bez zakłócenia procesu ważenia Czujniki pomiaru temperatury w liofilizatorze (zakres -40 do 70C) Oprogramowanie umożliwiające rejestrację i wizualizację danych: dane rejestrowane przez komputer i wyświetlane on-line w formie wykresu i tabeli danych: czas, masa netto, temperatura Automatyczny zapis danych na dysku |

Oferta powinna zostać złożona na wszystkie wymienione pozycje w wykazie.

Faktura powinna zostać wystawiona na nazwę towaru/usługi:

Usługa projektowa z montażem systemu wagowego do  liofilizatora
oraz następujące dane odbiorcy:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

ul. Nowoursynowska 166,

02-787 Warszawa

NIP 525-000-74-25

Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności,

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji,

pokój 052 (przyziemie)

Osoba uprawniona do odbioru: Ewa Jakubczyk

Czas realizacji do 9 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa zostanie potwierdzona protokołem dostawy.

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury.