Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw do pomiaru aktywności wody z wyposażeniem

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pomiaru aktywności wody z wyposażeniem | Zestaw, w skład którego wchodzą: -miernik laboratoryjny szt. 1 z możliwością podłączenia do 4 stacyjek oraz wyjściem Ethernet/USB. Posiada funkcję skracającą czas pomiarów do ok.4- 5 min. dzięki ekstrapolacji wyników. -oprogramowanie (płyta do instalacji na PC) -kabel USB -pojemniki na próbki, wys. 14 mm: PS-14 (100 szt.), -pojemniki na próbki, wys. 40 mm: PS-40 (100 szt.), -sole wzorcowe: EA00-SCS, EA10-SCS, EA35-SCS, EA50-SCS, EA80-SCS stacyjka do pomiaru aktywności wody szt. 4 dokładność pomiaru: 0,008aw (±0,8%rh), ±0,1K (przy 23 ±5ºC) powtarzalność lepsza niż 0,005aw (0,5%rh) 0,1ºC zakres pomiaru 0…1aw (0…100%rh), -40…+85ºC zgodny z FDA 21 CFR Part 11 oraz GAMP uchwyty dociskające sondę do podstawki podstawka do sondy aw wkład do podstawki na próbki 14 i 40mm wys. |

Oferta powinna zostać złożona na wszystkie wymienione pozycje w wykazie.

Faktura powinna zostać wystawiona na nazwę towaru/usługi:

Zestaw do pomiaru aktywności wody z wyposażeniem

oraz następujące dane odbiorcy:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

ul. Nowoursynowska 166,

02-787 Warszawa

NIP 525-000-74-25

Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności,

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji,

pokój 040 (przyziemie)

Osoba uprawniona do odbioru: Krzysztof Królikowski

Czas realizacji do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa zostanie potwierdzona protokołem dostawy.

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury.